## Slide 1
Introduction Générale aux Systèmes d’Exploitation

## Slide 2: Plan
Définition
Les différents types de système d’exploitation.
Rôles du système d’exploitation
Historique
Structure des systèmes d’exploitation

## Slide 3
Système d’exploitation
Déftnition
Un système d’exploitation (SE) en anglais (operating system) est un ensemble de programmes responsables de la liaison entre les ressources matérielles d’un ordinateur et les applications informatiques de l’utilisateur
L’utilisateur travaille avec ses logiciels.
Les logiciels communiquent avec l’OS.
L’OS échange avec l’ordinateur.

## Slide 4
Multi tâches « coopératif »
Le passage de l’exécution d’un processus à un autre est appelé commutation de contexte. Ces commutations sont initiées par les processus eux-mêmes Inconvénients :
Processus en cours bloqué = système bloqué
Le partage des ressources (temps CPU, mémoire, accès disque, etc.) peut être inefficace.
Windows 3.x
Les différents types de système d’exploitation
Multi tâches
Un système d'exploitation est multitâche s’il permet d’exécuter, de façon apparemment simultanée, plusieurs programmes informatiques. On parle également de la multiprogrammation.
Multi utilisateurs
Un système d’exploitation qui peut supporter plusieurs sessions en même temps.

## Slide 5
Multi tâches « préemptif »
le processeur signale au système d’exploitation que le processus en cours d’exécution doit être mis en pause pour permettre l’exécution d’un autre processus.
Sauvegarde de l’état
File d’attente
Restauration du contexte d’exécution
Multi processeurs
Système avec plusieurs processeurs en parallèle.
vrai multitâches ( Exécution de plusieurs processus en même temps).
Puissance de calcul plus importante.
Disponibilité du système (en cas de panne d'un processeur)
Notes: .

## Slide 6
Systèmes temps réel
prévus pour traiter des informations de manière fiable dans un temps donnés :
Applications industrielles,
Robotique,
Transports, …
Systèmes embarqués
prévus pour fonctionner sur :
des machines de petite taille ( , téléphone, …)
des appareils électroniques autonomes (sondes spatiales, robot, ordinateur de bord de véhicule, …)
Autonomie réduite = gestion avancée de l'énergie

## Slide 7
Rôles du système d’exploitation
La gestion du processeur: le système d’exploitation est chargé de gérer l’allocation du processeur entre les différents programmes grâce à un algorithme d’ordonnancement .
Gestion de la mémoire : le système d’exploitation est chargé de gérer l’espace mémoire alloué à chaque application.
Gestion des entrées/sorties: le système d’exploitation permet de contrôler l’accès des programmes aux ressources matérielle par l’intermédiaire des pilotes.
Gestion des fichiers : le système d’exploitation gère la lecture et l’écriture dan le système de fichier et des droits d’accès aux fichiers par les utilisateurs et les applications.
Notes: .

## Slide 8: Historique
Première génération (1945-1955).
.
Deuxième génération (1955-1965)
La quatrième génération (après les années 1980)
Troisième génération (1965-1980)

## Slide 9: Historique: La première génération (1945-1955).
Moteurs de calcul utilisant des relais mécaniques (temps de cycles en secondes) remplacés ensuite par des tubes à vide
Pas de système d'exploitation.
Tout programme était conçu en langage machine (pas de langage abstrait)

## Slide 10: Historique: Deuxième génération (1955-1965)
La deuxième génération d'ordinateurs est basée sur l'invention du transistor en 1947. Cela permit de remplacer le fragile et encombrant tube électronique par un composant plus petit et fiable.
Programmes écrits en FORTRAN puis codés sur des cartes perforées

## Slide 11: Historique: La Troisième génération (1965-1980)
Circuits intégrés
Début 60, des machines pour E/S (IBM 1401) d’autres pour le calcul (IBM 7094)
Multiprogrammation
Plusieurs programmes peuvent tourner en parallèle sur une même machine
Mémoire partagée
Mécanismes de protection
Spool (Simultaneous Peripheral Operation On Line)
Systèmes d’exploitation: MULTICS, UNIX

## Slide 12: Historique: La quatrième génération (après les années 1980)
Ordinateurs personnels
Circuits intégrés à haute densité (Puces contenant des milliers de transistors sur 1mm2 de silicium).
Micro-ordinateurs, très peu onéreux comparés aux mini-ordinateurs de type PDP-11
Systèmes d’Exploitation CP/M, MS-DOS, MAC OS X, Windows, UNIX, Linux…
Avec l’évolution des réseaux de télécommunication de nouvelles catégories de SE ont apparues telles que les SE réseaux et les Systèmes Répartis ou distribués.

## Slide 13: Les Etapes de la compilation
gcc effectue quatre étapes pour produire l’exécutable
Passage au pré-processeur (preprocessing)
Compilation en langage assembleur (compiling)
Conversion du langage assembleur en code machine (assembling)
Edition des liens (linking)
gcc bonjour.c
preprocessing
compiling
assembling
linking
bonjour.c
bonjour.i
bonjour.s
bonjour.o
a.out
#include <stdio.h>
int main(int argc, const char * argv[])
{
// Afficher le mot bonjour et sauter une ligne
printf("Bonjour!!!\n"); return 0;
}
bonjour.c

## Slide 14: Compilation
Etape 1: Passage au pré-processeur
gcc -E bonjour.c > bonjour.i
preprocessing
compiling
assembling
linking
bonjour.c
bonjour.i
bonjour.s bonjour.o
a.out
#include <stdio.h> #1 "bonjour.c"
int main(int argc, const char * argv[])
{
printf("Bonjour!!!\n"); return 0;
}
gcc -E bonjour.c > bonjour.i

## Slide 15: Compilation
Etape 2: Compilation en langage assembleur
gcc -S bonjour.i
preprocessing
compiling
assembling
linking
bonjour.c
bonjour.i
bonjour.s
bonjour.o
a.out
bonjour.s
"bonjour.c"
.file gcc2_compiled.:
.section
".rodata"
.align 8
.LLC0:
.section
.asciz "bonjour\n"
".text"
.align 4
.global main
.type main,#function
.proc 04
main:
!#PROLOGUE# 0
save %sp, -112, %sp
!#PROLOGUE# 1
%hi(.LLC0), %o1
%o1, %lo(.LLC0), %o0
printf, 0
0, %i0
.LL2
sethi or call
nop mov b
nop
.LL2:
ret
bonjour.s
gcc -S bonjour.i

## Slide 16: Compilation
Etape 3: Transformation de l’assembleur en code machine
gcc -c bonjour.s
preprocessing
compiling
assembling
linking
bonjour.c
bonjour.i
bonjour.s
bonjour.o
a.out
bonjour.o
od -x bonjour.o
000000 | 7f45 | 4c46 | 0102 | 0100 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
000020 | 0001 | 0002 | 0000 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
000040 | 0000 | 01ac | 0000 | 0000 | 0034 | 0000 | 0000 | 0028
000060 | 0008 | 0001 | 002e | 7368 | 7374 | 7274 | 6162 | 002e
000100 | 7465 | 7874 | 002e | 726f | 6461 | 7461 | 002e | 7379
000120 | 6d74 | 6162 | 002e | 7374 | 7274 | 6162 | 002e | 7265
000140 | 6c61 | 2e74 | 6578 | 7400 | 2e63 | 6f6d | 6d65 | 6e74
000160 | 0000 | 0000 | 9de3 | bf90 | 1300 | 0000 | 9012 | 6000
000200 | 4000 | 0000 | 0100 | 0000 | b010 | 2000 | 1080 | 0002
000220 | 0100 | 0000 | 81c7 | e008 | 81e8 | 0000 | 0000 | 0000
000240 | 626f | 6e6a | 6f75 | 720a | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
000260 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0001
000300 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0400 | fff1 | 0000 | 000b
000320 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0002 | 0000 | 0000
000340 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0300 | 0002 | 0000 | 0000
gcc -c bonjour.s

## Slide 17: Compilation
assembling
linking
bonjour.c
bonjour.i
bonjour.s
bonjour.o
a.out
Etape 4 : Edition des liens
gcc bonjour.o
preprocessing compiling

## Slide 18
Compilation
Etape 1: pré-processeur
Etape 2: Compilation en langage assembleur
Etape 3: Transformation de l’assembleur en code machine
Etape 4 : Edition des liens
gcc -E bonjour.c –o bonjour.i
bonjour.i
bonjour.s
gcc -S bonjour.i –o bonjour.s
gcc -c bonjour.s
bonjour.o
gcc bonjour.o
a.out
od -x bonjour.o
Cat bonjour.i

## Slide 19: Chapitre 2:La gestion des processus
SYSTÈMES D’EXPLOITATION AVANCÉES
May7ebouch el party

## Slide 20: Plan May7ebouch el party
Définition
  Processus
Le modèle des processus
  L’arborescence
  Le PCB
  Les états d’un processus
  Commutation de contexte
Ordonnancement des processus

## Slide 21: Définition : processus
Un processus (Process en anglais) est un programme en cours d’exécution. Tout processus possède des caractéristiques propres (Ex. un numéro d’identification), des ressources qu’il utilise (comme des fichiers ouverts) et se trouve à tout moment dans un état (en exécution ou en attente …).
Un processus est constitué d’ :
− Un code exécutable du programme en exécution.
− Un contexte qui est une image décrivant l’environnement du processus.
May7ebouch el party

## Slide 22: Définition : processus
Caractéristiques statiques, c’est-à-dire ne variant pas au cours de sa vie, sont:
  Un numéro unique: PID (Process IDentifier),
  Un propriétaire déterminant les droits d’accès du processus aux ressources : ouverture de fichiers...
  Un processus parent dont il hérite la plupart des caractéristiques,
  Un terminal d’attache pour les entrées/sorties.
Caractéristiques dynamiques sont:
  Priorité, environnement d’exécution...
  Quantité de ressources consommées (temps unité centrale utilisé...)
  May7ebouch el party

## Slide 23: Image mémoire d’un processus
Pile
Tas
Segment de données
Segment de code
L’espace mémoire alloué à un processus, dit image mémoire (Memory Map) du processus,il est divisé en un ensemble de parties :
1. Segment de code (Text section) : Copie du segment de code du fichier exécutable
2. Segment de données (Data section ) : qui contient l’ensemble des constantes et variables déclarées.
3. Pile (Stack) : qui permet de stocker :
• les valeurs des registres.
• les variables locales et paramètres de fonctions.
• les adresses de retour des fonctions.
4. Tas (Heap) :
zone de la mémoire allouée dynamiquement.

## Slide 24: Bloc de contrôle de processus
PCB
Pointeur | État du processus
Numéro du processus May7ebouch el party | 
Compteur d’instructions | 
Registres | 
Limite de la mémoire | 
Liste des fichiers ouverts | 
. . . | 
PCB: contient plusieurs informations concernant un processus spécifique :
L’état du processus: nouveau, prêt, en exécution, en attente, arrêté…
PID, UID,GID, PPID
Compteur d’instructions: : indique l’adresse de
la prochaine instruction à exécuter par ce processus.
Informations sur l’ordonnancement de la CPU:information concernant la priorité du processus.
Informations sur la gestion de la mémoire
Informations sur l’état des E/S: liste des périphériques E/S allouées à ce processus, une liste des fichiers ouverts, etc.
Chaque processus est représenté dans le système d’exploitation par une structure de données contenant toute les informations décrivant le contexte d’un processus appelé bloc de contrôle (Process Control Bloc: PCB).
May7ebouch el party

## Slide 25: Contexte d’un Processus
Le contexte d’un processus est l’ensemble des données qui permettent de reprendre l’exécution d’un processus qui a été interrompu. Il est formé de :
− Mot d’état (Program Status Word PSW),
− registres généraux.
– compteur ordinal (Program Counter PC). Contient l’adresse mémoire de la prochaine instruction à exécuter.
– registre d’instruction (Instruction Register IR). Contient l’instruction en cours de traitement.
– registre d’état (FLAGS register). Ensemble de bits représentant des drapeaux.
– pointeurs de pile (Stack Pointer SP). Contient l’adresse du sommet de la pile.
– mode d’exécution (MODE). En mode esclave, les instructions privilégiées sont interdites, et en mode maître les restrictions disparaissent.
– masque d’interruptions (Interrupt Mask IM). Indique le niveau de priorité du processus courant, qui est utilisée pour savoir si une interruption doit être prise en compte immédiatement, ou alors être retardée (masque).
8

## Slide 26: Arborescence des processus
Les processus sont organisés sous forme d’une arborescence ou chaque processus a un seul père et peut avoir plusieurs fils.
Un processus est identifié par un PID (Process IDentifier) et un PPID (Parent Process IDentifier).
Exemple: L’arborescence des processus sous Linux
init
Login:
Mot de passe:
Terminal 1
Login:
Mot de passe:
Login:
Mot de passe:
…
Terminal 2
Terminal n
shell
ls
9

## Slide 27: Arborescence des processus unix

## Slide 28: états d’un processus
Nouveau
Terminé
Bloqué
Prêt
Élu
❶
❷
❸
❻
❺
❹
Graphe des états d’un processus
Lorsqu’un processus s’exécute; il change d’état. Il peut se trouver dans l’un des trois états principaux suivants:
  Prêt (Ready) : le processus attend son tour pour s’exécuter
  Élu (Running) : les instructions sont en cours d’exécution.
  Bloqué (Sleep) : le processus bloqué en attente d’événement: signal, E/S, …

## Slide 29: Transitions
Création du processus
Allocation du processeur
Fin du temps alloué sur le processeur, l’exécution du processus n’est pas terminée
Opération E/S
Fin opération E/S
Exécution terminée
Nouveau
Terminé
Bloqué
Prêt
Élu
❶
❷
❸
❻
❺
❹
Graphe des états d’un processus

## Slide 30: Commutation de contexte
Sur un système multiprogrammé, le SE doit redonner le contrôle du processeur d’un processus à un autre en effectuant des commutations de contexte.
La commutation de contexte consiste à mémoriser le PCB du processus courant et charger le PCB du processus à élire.
Sauvegarde PCB0
Sauvegarde PCB1
Recharge PCB1
Recharge PCB0
P0
P1
Élu
Élu
Élu
Inactif
Inactif
Inactif

## Slide 31: Commutation de contexte
Le basculement d'un processus à l'autre est géré par le noyau.
Suspendre le processus P0
Mettre à jour le PCB de P0
Restaurer le PCB de P1
Reconfigurer l'espace mémoire
Démarrer P1
Sauvegarde PCB0
Sauvegarde PCB1
Recharge PCB1
Recharge PCB0
P0
P1
Élu
Élu
Élu
Inactif
Inactif
Inactif

## Slide 32: table de processus :

## Slide 33: Ordonnancement
CPU
P3
P2
P1
A qui allouer?
File d’attente CPU
Lorsqu’un ordinateur est multiprogrammé, il possède fréquemment plusieurs processus en concurrence pour l’obtention de temps processeur.
→ S’il n’y a qu’un seul processeur, un choix de processus à exécuter doit être fait .
La partie du système d’exploitation qui effectue ce choix se nomme l’ordonnanceur (scheduler) et l’algorithme qu’il emploie s’appel algorithme d’ordonnancement .

## Slide 34: Ordonnancement des processus
Les algorithmes d’ordonnancement:
FCFS: First Come First Served
SJF: Shortest Job First
RR: Round-Robin
Ordonnancement par priorité

## Slide 35: Les entités responsables de l’ordonnancement
Scheduler (Ordonnanceur)
File des Process prêts
P
P
PCB | CB | PCB | CB
CPU4
CPU1
Dispatcher
(répartiteur)
Blocage
Réveil
Preemption
Election de Processeurs
Election de
processus
File des bloques
PCB PCB
Sortie du système
CPU2
Notes: Le système d'ordonnancement gère une file des processus (bloc de contrôle) prêts et une file des
processus bloqués. La file des processus prêts est classée selon une politique d'ordonnancement qui
assure que le processus en tête de file est le prochain processus à élire au regard de la politique mise en
oeuvre. Ce classement est effectué par l' ordonnanceur et est réactualisé à chaque fois qu'un processus
est préempté ou qu'un processus est débloqué (ajout d'un nouvel élément prêt). C'est le répartiteur qui élit
le processus en tête de file, c'est-à-dire qui lui alloue un processeur libre. La figure montre le cas d'un
système multiprocesseur ; le répartiteur doit alors choisir quel processeur allouer. Dans un système
monoprocesseur, cette question ne se pose évidemment pas et souvent alors, ordonnanceur et répartiteur
sont confondus. Une fois élu par le répartiteur, le processus s'exécute. S'il quitte le processeur, sur
préemption, il réintègre la file des processus prêts ; au contraire, s'il quitte le processeur sur un blocage, il
intègre la file des processus bloqués. la file d'attente des processus bloqués est souvent organisée en files
multiniveaux, chaque niveau correspondant à une attente d'un événement/ ressource particulier auquel
peut être éventuellement associé une priorité. Dans le cas où des événements se produisent
simultanément, cette priorité sert alors à déterminer quel événement doit être traité en premier.

## Slide 36: Critères d’Ordonnancement
Utilisation du CPU
Débit (Throughput): le nombre moyen de processus traités par unité de temps.
Temps de rotation (Turnaround time)
Temps d’attente
Temps de réponse

## Slide 37: Critères d’optimisation: max/min
Les critères d’ordonnancement peuvent être ramenés à des problèmes d’optimisation. Chaque critère devra être maximiser ou minimiser.
Utilisation du CPU
  Maximiser
Débit (Throughput)
  Maximiser
Temps de rotation (Turnaround time)
  Minimiser
Temps d’attente
  Minimiser
Temps de réponse
  Minimiser
Peuvent-ils tous être optimisés en
même temps??

## Slide 38: Avec/Sans réquisition
Ordonnancement sans réquisition (non préemptif):
  Une fois que le CPU a été allouée à un processus, ce dernier le garde jusqu'à ce qu’il le libère, soit parce qu’il a terminé, soit parce qu’il commute à l’état en attente.
  Algorithmes simples et faciles à mettre en œuvre mais pas adaptés pour le temps partagé et seulement pour les système de traitement par lots.
Ordonnancement avec réquisition (préemptif):
  Un processus peut être suspendu à n’importe quel instant, sans avoir été prévenu, pour laisser la place à un autre processus.
  Implémentation plus coûteuse à cause de la commutation de processus, utilisée dans les systèmes à temps partagé et systèmes temps-réels.
  Nécessité d’un mécanisme de synchronisation.

## Slide 39
1 Cas : FCFS (Premier arrivé, premier servi )
Processus | Temps d’exécution
P1 | 3
P2 | 9
P3 | 5
P4 | 7
On suppose que les processus arrivent en même temps à l’instant 0 et admis dans l’ordre : P1 , P3 , P2 , P4
P1
P3
P2
P4
0
3
8
17
24
Temps d’attente
P1 = 0
P2 = 8
P3 = 3
P4 = 17
Temps d’attente moyen = (0 + 8 + 3 + 17) / 4 = 7
l'unité centrale est allouée selon l'ordre de soumission des processus.
On considère l’ensemble des processus suivants :
Le diagramme de Gantt pour l’ordonnancement FCFS de cet ensemble est :
Notes: C'est une politique à l'ancienneté, sans réquisition ; l'unité centrale est allouée selon l'ordre de soumission
des processus

## Slide 40
2ème Cas : FCFS (Premier arrivé, premier servi )
Processus | Temps d’exécution | Temps d’arrivée
P1 | 20 | 0
P2 | 12 | 3
P3 | 4 | 2
P4 | 9 | 5
0
Temps d’attente : début d’exécution– temps d’arrivée
P1 = 0 – 0 = 0
P2 = 24 – 3 = 21
P3 = 20 – 2 = 18
P4 = 36 – 5 = 31
20
24
P1
P3
P2
P4
36
45
Temps d’attente moyen = (0 + 21 + 18 + 31) / 4 = 70 / 4=17,5
On considère l’ensemble de processus suivant :
Le diagramme de Gantt pour l’ordonnancement FCFS est :

## Slide 41: 3ème Cas : FCFS (Premier arrivé, premier servi )
Process | Arrival time | 1st exec | 1st I/O | 2nd exec | 2nd I/O | 3rd exec
A | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
B | 2 | 8 | 1 | 8 | - | -
C | 3 | 2 | 1 | 2 | - | -
D | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
T=0 | T=2 | T=3 | T=4 | T=7 | T=8 | T=12 | T=13 | T=14 | T=15 | T=16 | T=19 | T=23 | T=29 | T=30
A | B | B | B | C | C | C | D | D | A | B | B | C | D | A
 |  | c | c | D | D | D | A | A | B | C | C | D | A | 
 |  |  |  |  | A | A | B | B | C | D | D | A |  | 

## Slide 42: 3ème Cas : FCFS (Premier arrivé, premier servi )
Turn around time (temps de traitement):
tatA = 34 – 0 = 34
tatB = 27 – 2 = 25
tatC = 29 – 3 = 26
tatD = 35 – 7 = 28
tatAVG = (34 + 25 + 26 + 28) / 4 = 28.25

## Slide 43: 3ème Cas : FCFS (Premier arrivé, premier servi )
Waiting time (temps d’attente):
wtA = (0 – 0) + (15 – 8) + (30 – 23) = 14
wtB = (4 – 2) + (19 – 13) = 8
wtC = (12 – 3) + (27 – 15) = 21
wtD = (14 – 7) + (29 – 16) + (34 – 31) = 23
wtAVG = (14 + 12 + 21 + 23) / 4 = 16.5

## Slide 44: 3ème Cas : FCFS (Premier arrivé, premier servi )
Response time:
rtA = 0 – 0 = 0
rtB = 4 – 2 = 2
rtC = 12 – 3 = 9
rtD = 14 – 7 = 7
rtAVG = (0 + 2 + 9 + 7) / 4 = 4.5

## Slide 45: Inconvénients FIFO
Dans cette politique, des processus de faible temps d'exécution peuvent être pénalisés parce qu'un processus de longue durée les précède dans la file .
Le temps d’attente n’est pas proportionnel au temps d’utilisation
⇒ pas équitable,
⇒ temps moyen de traitement élevé

## Slide 46
SJF (Travail le plus court d’abord ) non-Préemptif
Processus | Temps d’éxécution | Temps d’arrivée
P2 | 12 | 0
P3 | 8 | 3
P4 | 4 | 5
P1 | 10 | 10
P5 | 6 | 12
Le plus court d’abord: On exécute le processus le plus court d’abord.
0
Temps d’attente : début d’exécution– temps d’arrivée
P1 = 30 – 10 = 20
P2 = 0 – 0 = 0
P3 = 22 – 3 = 19
P4 = 12 – 5 = 7
12
16
P2
P4
P5
P3
22
40
Temps d’attente moyen = (20 + 0 + 19 + 7 + 4) / 5 = 50 / 5 = 10
P1
30
P5 = 16 – 12 = 4
On considère l’ensemble de processus suivant :
Le diagramme de Gantt avec SJF est :

## Slide 47
SRTF (temps restant le plus court d'abord) préemptif
Processus | Temps d‘exécution | Temps d’arrivée
P2 | 12 | 0
P3 | 8 | 3
P4 | 4 | 5
P1 | 10 | 10
P5 | 6 | 12
0
Temps d’attente : début d’exécution– temps d’arrivée
P1 = 30 – 10 = 20
P2 = (0 – 0) + (21 - 3) = 18
P3 = (3 – 3) + (9 - 5) = 4
P4 = (5 – 5) = 0
3
5
P2
9
21
Temps moyen d’attente = (20 + 18 + 4 + 0 + 3) / 5 = 45 / 5 = 9
15
P5 = 15 – 12 = 3
30
40
P3
P4
P3
P5
P2
P1
9
6
On considère l’ensemble de processus suivant :
Le diagramme de Gantt avec SJF préemptif est comme suit :
5

## Slide 48: SRTF (temps restant le plus court d'abord)
Process | Arrival time | 1st exc | 1st I/O | 2nd exc | 2nd I/O | 3rd exc
A | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
B | 2 | 8 | 1 | 8 | - | -
C | 3 | 2 | 1 | 2 | - | -
D | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
T=0 | T=2 | T=3 | T=4 | T=6 | T=7 | T=8 | T=9 | T= 11 | T= 12 | T= 13 | T 14 | T= 16 | T= 20 | T= 23 | T= 24 | T=27
A | A2 | A 1 | B 8 | B 8 | B 7 | B 7 | B 7 | B 7 | B 7 | B 7 | B 7 | B 7 | B 3 | A 4 | A 3 | B² 8
 | B 8 | B 8 | C 2 | C 0 | D 1 | A 4 | A 3 | A 3 | A 3 | A 2 | A 2 | A 0 | A 4 |  | B 8 | 
 |  | C 2 |  |  |  | D 0 | C 2 | D 1 |  | D1 | D 0 |  |  |  |  | 

## Slide 49: SRTF (temps restant le plus court d'abord)
Processor utilization(occupation de processus) = (35 / 35) * 100 = 100 %
Throughput(débit) = 4 / 35 = 0.11
p p
p

## Slide 50: SRTF (temps restant le plus court d'abord)
Turn around time:
tatA = 27 – 0 = 27
tatB = 35 – 2 = 33
tatC = 11 – 3 = 8
tatD = 14 – 7 = 7
p p
p
tatAVG = (27 + 33 + 8 + 7) / 4 = 18.75

## Slide 51: SRTF (temps restant le plus court d'abord)
Waiting time:
wtA = (0 – 0) + (8 – 8) + (12 - 9) + (14 – 13) + (23 - 20) = 7
wtB = (6 – 2) + (16 – 7) + (27-24) = 16
wtC = (4 – 3) + (9 – 9) = 1
wtD = (7 – 7) + (11 – 10) + (13 – 13) = 1
p p
p
wtAVG = (7 + 16 + 1 + 1) / 4 = 6.25

## Slide 52: SRTF (temps restant le plus court d'abord)
Response time:
rtA = 0 – 0 = 0
rtB = 6 – 2 = 4
rtC = 4 – 3 = 1
rtD = 7 – 7 = 0
p p
p
rtAVG = (0 + 4 + 1 + 0) / 4 = 1.25

## Slide 53: Algorithme du Tourniquet (Round Robin)
Algorithme conçu spécialement pour le temps partagé
Les processus accèdent au processeur, chacun à leur tour, pour un temps maximal déterminé à l’avance (le quantum noté q= en général 10-100 millisecondes),
Lorsqu’il a épuisé ce temps, ou qu’il se bloque : le processus suivant est élu et le remplace.
Le processus suspendu est mis en queue du tourniquet (file FIFO circulaire).

## Slide 54
Algorithme du Tourniquet (Round Robin)
Si plus d’un processus essayent d’entrer en même temps à la file d’attente des processus prêts, la priorité est donnée comme suit:
1: processus qui viennent d’être soumis
2: processus qui ont fini une opération d’E/s
3: Les processus qui ont été préemptés par le CPU

## Slide 55
Processus | Temps d‘exécution
P1 | 12
P2 | 8
P3 | 4
P4 | 10
P5 | 5
Le tourniquet (round-robin): On exécute les processus à tour de rôle.
P1
P2
P5
P4
0
5
10
14
19
Temps d’attente :
P1 = 0 + (24 - 5) + (37 - 29) = 27
P2 = 5 + (29 - 10) = 24
P3 = 10
P4 = 14 + (32 - 19) = 27
Temps d’attente moyen = (27 + 24 + 10 + 27 + 19) / 5 = 107 / 5 = 21.4
P3
P4
P1
P2
P1
24
29
32
37
39
7
2
3
5
Quantum de temps = 5 UT
P5 = 19
Le diagramme de Gantt pour l’ordonnancement RR avec q = 5 est comme suit :
On considère l’ensemble des processus suivant avec un
Algorithme du Tourniquet (Round Robin)

## Slide 56: Algorithme du Tourniquet (Round Robin)
Process | Arrival time | 1st exec | 1st I/O | 2nd exec | 2nd I/O | 3rd exec
A | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
B | 2 | 8 | 1 | 8 | - | -
C | 3 | 2 | 1 | 2 | - | -
D | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
T=0 | T=2 | T=3 | T=6 | T=8 | T=9 | T=12 | T=13 | T=15 | T=17 | T=18 | T=20 | T=21 | T=22 | T=24 | T=25
A | B | B | C | A | B | D | C | B | A | D | D | B | A | A | D
 |  | C | A | B | D | C | B | A | D | B | B | A | D | D | B
 |  | A | B | D | C | B | A | D |  |  | A |  |  | B | 

## Slide 57: Algorithme du Tourniquet (Round Robin)
Processor utilization = (35 / 35) * 100 = 100 %
Throughput = 4 / 35
p p
p
p
p
p
p

## Slide 58: Algorithme du Tourniquet (Round Robin)
Turn around time:
tatA = 35 – 0 = 35
tatB = 34 – 2 = 32
tatC = 15 – 3 =12
tatD = 26 – 7 = 19
tatAVG = (35 + 32 + 12 + 19) / 4 = 24.
p p
p
p
p
p
p

## Slide 59: Algorithme du Tourniquet (Round Robin)
Waiting time:
wtA = (0 – 0)+(8 – 3)+(17 – 13)+(24 – 20)+(29 – 29)+(34 – 32)=15
wtB = (3 – 2)+(9 – 6)+ (15 -12)+(21 – 18)+(26 – 24)+(32 – 29) =15
wtC = (6 – 3) + (13 – 9) = 7
wtD = (12 – 7) + (20 – 14) + (25 – 22) = 14
wtAVG = (15 + 12 + 7 + 11) / 4 = 11.25
p p
p
p
p
p
p

## Slide 60: Algorithme du Tourniquet (Round Robin)
Response time:
rtA = 0 – 0 = 0
rtB = 3 – 2 = 1
rtC = 6 – 3 = 3
rtD = 12 – 7 = 5
rtAVG = (0 + 1 + 3 + 5) / 4 = 2.25
p p
p
p
p
p
p

## Slide 61: Ordonnancement avec priorité
Un processus ne peut s'exécuter que si aucun processus de priorité supérieure n'est dans l'état ready.
Tous les processus ont la même priorité c'est la politique FIFO qui est appliquée.
Ordonnancement
non-préemptif ou préemptif
  Le système d’exploitation ordonne les processus prêts selon l’ordre décroissant de leurs priorités et le processus à élire est celui avec la plus haute priorité
43

## Slide 62
Ordonancement avec priorité non-préemptif
Processus | Temps d’exécution | Priorité | Temps d’arrivée
P1 | 10 | 3 | Tous les Processus Arrivent au meme temps
P2 | 1 | 5 | 
P3 | 2 | 2 | 
P4 | 1 | 1 | 
P5 | 5 | 4 | 
0
Temps d’attente : début d’exécution– temps d’arrivée
P1 = 6
P2 = 0
P3 = 16
P4 = 18
1
6
P2
16
Temps d’attente moyen = (6 + 0 + 16 + 18 + 1) / 5 = 41 / 5 = 8.2
18
P5 = 1
19
P5
P1
P3
P4
On considère l’ensemble de processus suivant :
Priorité: On exécute les processus selon leur priorité.
Le diagramme de Gantt avec un ordonnancement avec priorité est comme suit :

## Slide 63
Ordonnancement avec priorité préemptif
Processus | Temps d’exécution | Priorité | Temps d’arrivée
P1 | 10 | 3 | 0.0
P2 | 1 | 5 | 1.0
P3 | 2 | 2 | 2.0
P4 | 1 | 1 | 3.0
P5 | 5 | 4 | 4.0
On considère l’ensemble de processus suivant :
Temps d’attente : début d’exécution– temps d’arrivée
P1 = (0 - 0)+(2 - 1)+(9 - 4) = 6
P2 = 1 – 1 = 0
P3 = 16 – 2 = 14
P4 = 18 – 3 = 15
Temps d’attente moyen= (6 + 0 + 14 + 15 + 0) / 5 = 35 / 5 = 7
P5 = 4 – 4 = 0
0
1
2
P1
4
16
9
18
19
P2
P1
P5
P1
P3
P4
9
7
Le diagramme de Gantt avec un ordonnancement avec priorité préemptif est comme suit :

## Slide 64: Tableau récapitulatif
 | FCFS | SJF | PSJF | Tourniquet
tatavg | 28.25 | 23.50 | 18.75 | 24.50
wtavg | 16.50 | 10.50 | 6.25 | 12.25
rtavg | 4.50 | 3.00 | 1.25 | 2.25
 | Facile à | Impossible de | Impossible de | Implémentable,
 | implémenter | connaître le prochain temps | connaître le prochain | rtmax est important pour
 |  | de travail du | temps de | les systèmes
 |  | CPU | travail du CPU | interactifs
 |  | exactement. | exactement. | 

## Slide 65: Exercices
Exercice 1 :
Cinq travaux A, B, C, D et E arrivent pratiquement en même temps dans un centre de calcul. Leur temps d’exécution respectif est estimé à 10, 6, 2, 4 et 8 secondes.
Tracez le digramme de Gantt et déterminez le temps moyen de rotation pour chacun des algorithmes d’ordonnancement suivants. Ne tenez pas compte du temps perdu lors de la commutation des processus.
• Premier arrivé, premier servi FCFS (exécution dans l’ordre 10, 6, 2, 4, 8) ;
• Plus court d’abord SJF ;
• Tourniquet (quantum q = 4 s).

## Slide 66: SOLUTION
Algorithme FCFS TRM = ((10-0)+(16-0)+(18-0)+(22-0)+(30-0)) / 5 = 19,2
Algorithme SJF TRM = ((2-0)+(6-0)+(12-0)+(20-0)+(30-0)) / 5 = 14

## Slide 67: SOLUTION
Algorithme RR TRM = ((10-0)+(14-0)+(24-0)+(28-0)+(30-0)) / 5 = 21,2

## Slide 68: Exercices
Exercice 2 :
On considère l’ensemble des processus suivants :
Processus | Date d ’arrivée | Temps CPU | Priorité
1 | 7h00 | 10 mn | 2
2 | 7h00 | 15 mn | 3
3 | 7h03 | 8 mn | 4
4 | 7h10 | 18 mn | 5
A- On suppose qu’on utilise un algorithme d’ordonnancement basé sur la priorité (les priorités sont décroissantes : 5 est le plus prioritaire). Donnez le diagramme de Gantt pour les priorités données dans le tableau.

## Slide 69: SOLUTION
Priorité Statique
 TRM = ((28-10)+(29-3)+(41-0)+(51-0)) / 4 = 34
 TAM = ((18-18)+(26-8)+(41-15)+(51-10)) / 4 = 21,25

## Slide 70: Exercices
B- On voudrait que la priorité des processus soit dynamique au cours du temps. Ainsi, pour calculer la priorité d’un processus, on utilise la formule suivante :
Remarque : Lors des calculs, on arrondira suivant l’exemple suivant : 3.5 ou 3.6 -> 4, 3.1 ou 3.4 -> 3.
1. Donnez le diagramme de Gantt sachant que la priorité est recalculée toutes les 5 minutes.
2. Calculez le temps d’attente moyen ainsi que le temps de rotation moyen.
3. Comparez les résultats obtenus par rapport à ceux obtenus avec l’algorithme de priorité classique.

## Slide 71: SOLUTION

## Slide 72: SOLUTION
Priorité Dynamique
TRM = ((30-0)+(47-0)+(41-3)+(51-10)) / 4 = 39
TAM = ((30-0-10)+(47-0-15)+(41-3-8)+(51-10-18)) / 4 = 26,25

## Slide 73: Chapitre3 : Les Processus : Création et synchronisation

## Slide 74: Les processus

## Slide 75: Différence entre programme et processus

## Slide 76: Les processus

## Slide 77: Etats d’un processus

## Slide 79: Image

## Slide 80: Processus en mémoire

## Slide 81: Processus en mémoire

## Slide 82: Création de processus Clonage

## Slide 83: Création de processus

## Slide 84: Création de processus

## Slide 85: Création de processus Déroulement de l’exécution

## Slide 87: Création de processus Arborescence

## Slide 88: Création de processus Différence fils-pére

## Slide 90
Int fork() :
Crée un nouveau processus (processus fils) par duplication du processus courant (processus père )
Copie les segments de données et de stack du processus père; le segment texte est partagé.
Les ``pid'' du père et du fils diffèrent
Le fils hérite en partie de l'environnement du père.
Les processus père et fils poursuivent l'exécution du même programme.
La valeur retournée par fork permet de distinguer entre le père et le fils.
Le fils continue son exécution a partir de cette primitives.

## Slide 95: Indéterminisme du déroulement

## Slide 96: Terminaison de processus
Un processus se termine par une demande d’arrêt volontaire (exit) ou par un arrêt forcé provoqué par un autre processus (appel système kill) ou une erreur.
void exit(int vstatus);
  Lorsqu’un processus fils se termine :
    son état de terminaison est enregistré dans son PCB,
    la plupart des autres ressources allouées au processus sont libérées,
    le processus passe à l’état zombie (<defunct>).
  Son PCB et son PID sont conservés jusqu’à ce que son processus père ait récupéré cet état de terminaison. Il est alors détruit.
  Les appels système wait(&status) et waitpid(pid, &status, option) permettent au processus père de récupérer, dans status, cet état de terminaison.

## Slide 97: Synchronisation

## Slide 98: Appels système wait et exit

## Slide 99: Appels système wait et exit

## Slide 100: Création de processus et synchronisation

## Slide 102: Recouvrement d’un processus

## Slide 103: Recouvrement d’un processus

## Slide 104: Recouvrement d’un processus

## Slide 105: Recouvrement d’un processus : remplacement du code

## Slide 106: Création puis Recouvrement et synchronisation

## Slide 107: Conclusion

## Slide 111: Chapitre 4: Communication interprocessus

## Slide 112: Introduction
Les processus coopèrent souvent pour traiter un même problème. Ces processus s'exécutent en parallèle sur un même ordinateur (monoprocesseur ou multiprocesseurs) ou bien sur des ordinateurs différents. Ils doivent alors s'échanger des informations (communication interprocessus). Il existe plusieurs moyens de communication interprocessus. Nous pouvons citer, entre autres, les variables communes, les fichiers communs, les signaux, les messages et les tubes de communication

## Slide 113: Les entrées-sorties

## Slide 114: Les Descripteurs:

## Slide 115: Descripteurs

## Slide 116: Descripteurs
Un fichier est accessible à travers un descripteur local à un processus qui permet de le référencer indépendamment de son nom physique. Ce descripteur permet d'accéder à une table qui indique l'ensemble des fichiers ouverts. Plus exactement, chaque processus possède une table de descripteurs, un pour chaque fichier ouvert, selon le schéma:
Notes: Voici un bref aperçu de la manière dont cela fonctionne :
Lorsqu'un processus ouvre un fichier à l'aide d'appels système comme open() en C ou fs.open() en Node.js, le système d'exploitation alloue un descripteur de fichier pour ce fichier et retourne cet identifiant au processus.
Le processus peut utiliser ce descripteur de fichier pour effectuer des opérations de lecture, d'écriture ou d'autres opérations sur le fichier.
Chaque processus a sa propre table de descripteurs de fichiers, ce qui signifie que deux processus différents peuvent avoir des descripteurs de fichier portant le même numéro, mais ils pointent vers des fichiers différents.
Lorsque le processus ferme un fichier à l'aide de l'appel système close() ou lorsqu'il se termine, le descripteur de fichier est libéré et peut être réutilisé ultérieurement.

## Slide 117: Descripteurs

## Slide 118: Descripteurs

## Slide 119: Les tubes anonymes
Notes: La communication par sockets est utilisée dans de nombreux scénarios, y compris les applications client-serveur, les services web, les jeux en ligne, etc. Elle fournit une infrastructure de communication flexible et puissante pour les applications distribuées.
En résumé, les pipes anonymes sont utilisés pour la communication entre processus apparentés, tandis que les pipes nommés sont utilisés pour la communication entre processus non apparentés en utilisant un nom de fichier comme point de contact.

## Slide 120: Communication Inter-processus: Les tubes anonymes

## Slide 121: Les tubes anonymes
Notes: Ce "tube" est représenté par la barre verticale "|".

## Slide 122: Les tubes anonymes

## Slide 123: Les tubes anonymes

## Slide 124: Les tubes anonymes

## Slide 125: Les tubes anonymes

## Slide 126: Les tubes anonymes

## Slide 127: Les tubes anonymes
pipe(descripteur) :
Crée un tube (un canal de communication unidirectionnel) et retourne 0 en cas de succès, ou -1 en cas d'échec.
int fd[2];
pipe(fd);
Après un appel réussi :
fd[0]: est utilisé pour la lecture depuis le tube.
fd[1]: est utilisé pour l'écriture dans le tube.
write(descripteur, buffer, longueur) :
Écrit un certain nombre d'octets (défini par longueur) à partir de la zone mémoire pointée par buffer dans le fichier ou le tube désigné par le descripteur de fichier descripteur.
Dans le contexte des tubes, si le descripteur pour l'écriture est p[1] (où p est le tableau créé par l'appel à pipe), on peut écrire une valeur dans le tube en utilisant ce descripteur.
write(fd[1], &v, sizeof(float));
La fonction retourne le nombre d'octets écrits ou -1 en cas d'erreur.

## Slide 128: Les tubes anonymes
read(descripteur, buffer, longueur):
Lit jusqu'à longueur octets dans le tube associé au descripteur en lecture et place les octets dans la mémoire pointée par buffer.
read(fd[0], &v, sizeof(float));
La fonction renvoie le nombre d'octets lus, ou 0 si le tube est vide et qu'il n'y a plus d'écrivains, ou encore -1 en cas d'erreur
close(descripteur):
ferme le descripteur de tube en lecture ou en écriture, selon celui passé en argument, pour le processus qui a appelé close.
close (fd[0]);
La fonction renvoie 0 en cas de succès ou -1 en cas d'échec.

## Slide 129: Exemple 1

## Slide 130: Exemple 2

## Slide 131: Exemple 2-suite

## Slide 132: Exemple 3

## Slide 133
Les tubes anonymes : Redirection de stdin et stdout

## Slide 134: Redirection de stdin et stdout
La duplication de descripteur, réalisée à l'aide des appels systèmes dup et dup2, permet à un processus de créer un nouveau descripteur de fichier qui est en fait un synonyme d'un descripteur déjà existant.
Dup():
Créer et retourne un descripteur synonyme de desc. Le numéro associé au descripteur créé est le plus petit descripteur disponible dans la table des descripteurs de fichiers du processus.
#include <unistd.h>
int dup(int desc);
Dup2():
Permet également de dupliquer un descripteur de fichier, mais avec plus de contrôle.
Dup2 transforme desc2 en un descripteur synonyme a desc1
#include <unistd.h>
int dup2(int desc1,int desc2);

## Slide 135: Exercice
Écrire un programme en langage C qui simule le comportement de la commande ls -al | wc -l en utilisant deux processus qui communiquent à travers un tube. Le processus parent exécutera ls -al et enverra sa sortie au processus enfant, qui exécutera wc -l pour compter le nombre total de lignes.
Pour réaliser cela, le processus parent devra rediriger sa sortie standard vers l'entrée du tube avant d'exécuter ls -al, tandis que le processus enfant devra rediriger son entrée standard depuis le tube avant d'exécuter wc -l. Utilisez la primitive execlp pour exécuter les commandes ls et wc respectivement.
Assurez-vous que votre programme produit le même résultat que ls -al | wc -l, c'est-à-dire le nombre total de fichiers et de répertoires répertoriés dans le répertoire courant.

## Slide 136: Recouvrement d’un processus
La création d’un nouveau processus ne peut se faire que par le « recouvrement » du code d’un processus existant. Cela se fait à l’aide d’une des fonctions de la famille exec qui permet de faire exécuter par un processus un autre programme que celui d’origine. Lorsqu'un processus exécute un appel exec, il charge un autre programme exécutable en conservant le même environnement système :
• Du point de vue du système, il s'agit toujours du même processus : il a conservé le même pid.
• Du point de vue de l'utilisateur, le processus qui exécute exec disparaît, au profit d’un nouveau processus disposant du même environnement système et qui débute alors son exécution.

## Slide 139: Exercice
Donner l’organisation et écrire et le programme C d’une application de transmission bidirectionnelle d’informations entre un processus père et un de ses fils via des tubes :
le père envoie 5 entiers au fils qui les affiche et renvoie ces entiers multipliés par 2. Ensuite Le père affiche ces doubles. correspondant.